Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia część 1

Opis przedmiotu zamówienia część 1 – dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem

MINIMALNE WYMAGANIA

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia – nie spełnia. W kolumnie „Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań” w poniższych tabelach należy skreślić niewłaściwe określenie: spełnia lub nie spełnia w zależności od spełnienia wymogu przez oferowany system. Brak odpowiedzi uznaje się za niespełnienie danego wymagania.

Wymagania formalne:

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane po 01/06/2016.

- Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.

- Wszystkie serwery muszą posiadać Certyfikat „B” (dla obudowy) lub oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równoważne.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy sprzętowe odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca na etapie wdrożenia musi przedłożyć deklarację CE serwerów.

Serwer bazy danych – 2 szt.

Producent…………………………………………..

Model ……………………………………………..

| LP | Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack; | spełnia / nie spełnia |
| 2 | Płyta główna | -Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów dwunastordzeniowych; -Minimum 6 złącz PCI Express generacji 3 low profile, w tym minimum 3 złącza o prędkości x16 i 3 złącza o prędkości x8; -Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych); -Zintegrowany układ TPM min w wersji 1.2; | spełnia / nie spełnia |
| 3 | Procesory | -Zainstalowany jeden procesor 14-rdzeniowy w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 1170 pkt; (w konfiguracji dwuprocesorowej) -Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony przez producenta serwera; | spełnia / nie spełnia |
| 4 | Pamięć RAM | -Zainstalowane min 128 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2400Mhz w kościach o pojemności 32 GB -Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC; -Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”; -24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa minimum 1536GB pamięci RAM DDR4; | spełnia / nie spełnia |
| 5 | Kontrolery dyskowe, I/O | -Zainstalowany kontroler SAS 3.0 RAID 0,1,5,6,50,60 – min 2 GB pamięci podręcznej cache, -Wyposażony w nieulotną pamięć cache; | spełnia / nie spełnia |
| 6 | Dyski twarde | -Zainstalowane min 4 dyski SSD SATA o pojemności min 480 GB każdy, dyski Hotplug oraz min 5 dysków SATA 6G o pojemności min 4 TB każdy – dyski Hotplug -Minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5 cala; -Możłiwość rozbudowy serwera do obsłgi minimum 16 dysków twardych Hotplug 2,5 cala -Możliwość instalacji wewnętrznego napędu LTO-6; | spełnia / nie spełnia |
| 7 | Kontrolery LAN | -Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 4 x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teamingu, RJ-45; Karta LAN musi umożliwiać wymianę interfejsów na interfejsy 2x10Gbit SFP+ i 4x10Gbit SFP+ bez potrzeby wymiany całego układu lub instalacji dodatkowych kart w slotach PCI Espress; | spełnia / nie spełnia |
| 8 | Porty | -zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; -6x USB, w tym minimum 3x USB w standardzie 3.0 (1 wewnętrzne, 2 dostępne z tyłu serwera); Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera; -1x RS-232-C (możliwość wykorzystania przez kartę zarządzającą serwera); | spełnia / nie spełnia |
| 9 | Zasilanie, chłodzenie | -Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy maksymalnej 800W; -Redundantne wentylatory hotplug; | spełnia / nie spełnia |
| 10 | Zarządzanie | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera -Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych) Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). | spełnia / nie spełnia |
| 11 | Wspierane OS | Wymagana kompatybilność i wsparcie serwera dla następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard; Microsoft Windows Server 2016 Standard; Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard; VMware vSphere™ 6.0; SUSE® Linux Enterprise Server 12; Red Hat Enterprise Linux 7; Oracle Linux 6 | spełnia / nie spełnia |
| 12 | Gwarancja | -3 lata gwarancji producenta serwera w trybie onsite z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (tzw. NBD Fixtime); -Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera; -Wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być uwzględniona w konfiguracji; | spełnia / nie spełnia |
| 13 | Dokumentacja, inne | -Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA (wymagane oświadczenie producenta serwera potwierdzające spełnienie wymagań dołączone do oferty). -Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta serwera dołączone do oferty, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg; -Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu; -Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; -Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; | spełnia / nie spełnia |

Serwer plików NAS  –1 szt.

Producent…………………………………………..

Model ……………………………………………..

| LP | Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Rack, wysokość max 2U | spełnia / nie spełnia |
| 2 | Procesor | Quad-core min 2.0GHz | spełnia / nie spełnia |
| 3 | Pamięć | Min 4GB DDR3 SDRAM, możliwość rozbudowy do min 8 GB RAM | spełnia / nie spełnia |
| 4 | Zatoki na dyski | Min 8 x 3.5" lub 2.5" SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s, SSD | spełnia / nie spełnia |
| 5 | Interfejsy sieciowe | Min 4 x RJ45 Gigabit Ethernet | spełnia / nie spełnia |
| 6 | Porty | Min 4 x USB 3.0 min 1 x HDMI | spełnia / nie spełnia |
| 7 | Pozostałe opcje/funkcjonalności | Serwer plików, FTP Server, możłiwośc pracy jako Print Server, Serwer DLNA | spełnia / nie spełnia |
| 8 | Funkcje zabezpieczeń | Min SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, CIFS/SMB, AFP FIPS 140-2 validated AES 256-bit volume-based data encryption* SSL | spełnia / nie spełnia |
| 9 | Obsługiwane poziomy RAID | RAID 0,1, 5, 6, 10, 5/6/10+spare | spełnia / nie spełnia |
| 10 | Wsparcie dla przeglądarek | Microsoft Internet Explorer 10+ Mozilla Firefox 8+ Apple Safari 4+ Google Chrome | spełnia / nie spełnia |
| 11 | System plików | Dla dysków wewnętrznych – min EXT4 Dla dysków zewnętrznych - min EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ | spełnia / nie spełnia |
| 12 | Funkcje i protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 & IPv6: Dual Stack) Jumbo frame support Proxy server (Squid package available in App Center) Proxy client DHCP client, DHCP server Protocols: CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, and SMSC UPnP & Bonjour discovery | spełnia / nie spełnia |
| 13 | Zainstalowane dyski | Min 8 szt SATA/600 o pojemności min 2 TB każdy | spełnia / nie spełnia |
| 14 | Gwarancja | Producenta min 36 miesięcy na całość | spełnia / nie spełnia |

Oprogramowanie do backupu – 1 kpl

Producent…………………………………………..

Model ……………………………………………..

| LP | Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania ogólne | Pełne wsparcie dla środowisk wirtualnych: VMware, VMware Workstation, VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Microsoft Virtual PC, Microsoft Virtual Server, Oracle VirtualBox, Citrix XenServer, Linux KVM, ProxMox, Red Hat KVM, Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV), Stratos everRun. Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Hyper-V Server 2012 R2, Windows Storage Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 z SP2 lub wyższy. Wsparcie dla 32 i 64-bitowych systemów Microsoft. Wsparcie systemów plików: FAT16, FAT16X, FAT32, FAT32X, NTFS. Wsparcie dla dysków z tablicą partycji MBR oraz GPT. Program i wsparcie techniczne dostępne w języku polskim | spełnia / nie spełnia |
| 2 | Tworzenie kopii zapasowych (backupu) | Program wykonuje kopie zapasowe (backupy) na poziomie sektorów dysku. Backup obejmuje kopie systemu operacyjnego wraz z konfiguracją oraz zainstalowanymi aplikacjami i plikami. Program nie wymaga oddzielnego serwera zarządzającego backupem, a harmonogram zadań tworzenia backupów dla danej maszyny jest przechowywany bezpośrednio na tej maszynie. Istnieje możliwość wykonywania backupów pełnych i przyrostowych na dyski lokalne, dyski sieciowe, SAN, NAS, dyski USB, Firewire. Do wykonywania kopii zapasowej wykorzystywana jest technologia Microsoft VSS oraz certyfikowany sterownik Microsoftu. Możliwe jest tworzenie kopii zapasowej w trybie hot backupu tzn. podczas normalnej pracy systemu, która obejmuje także pliki otwarte w danym momencie, pliki chronione przed dostępem, pliki systemowe, wszystkie programy (także pracujące w danym momencie) oraz otwarte bazy MS SQL Server, MS Exchange, MS Active Directory, MS SharePoint, Oracle (od wersji 11g). Program umożliwia wykonywanie kopii zapasowej dysku bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego za pomocą bootowalnej płyty lub pendrive’a z systemem i oprogramowaniem dostarczanym przez producenta rozwiązania backupowego. W zadaniu backupu jest możliwość umieszczenia komendy/skryptu jaki powinien zostać wykonane przed/po wykonaniu migawki systemu, oraz przed/po wykonaniu zadania backupu Program umożliwia skonfigurowanie różnych schematów wykonywania backupu: w trybie pełnym, backupy przyrostowe lub tryb mieszany. Harmonogram przyrostowy umożliwia backup z częstotliwością min. co 15 minut. Rozwiązanie pozwala na okresową weryfikacje, konsolidację oraz retencję łańcucha backupu przyrostowego z możliwością konfiguracji po jakim czasie mają się one wykonać. Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie backupu przez łącze 3G i WiFi. Podczas tworzenia kopii zapasowej program generuje plik sumy kontrolnej (md5) dla pliku backupu w celu kontroli plików backupu. Program posiada narzędzie pozwalające na automatyczną weryfikację tworzonych plików backupu za pomocą okresowego uruchamiania backupowanego systemu operacyjnego w maszynie wirtualnej, oraz wysłanie screenu ekranu z tak uruchomionego systemu do użytkownika za pomocą wiadomości email. Program umożliwia konwersje kopii zapasowej do plików dysków maszyn wirtualnych w formacie VHD, VMDK, VHDX. Program umożliwia replikację wykonanych plików kopii zapasowych na dyski lokalnie, dyski sieciowe lub do lokalizacji zdalnych na serwer FTP. | spełnia / nie spełnia |
| 3 | Przywracanie z kopii zapasowych | Możliwość przywrócenia backupu całego obrazu dysku/partycji na takim samym sprzęcie, jak ten który był backupowany jak również zupełnie innym komputerze z automatycznym dopasowaniem sterowników do nowego sprzętu lub możliwość dodania sterowników przez użytkownika. Komputer powinien zostać uruchomiony z bootowalnej płyty CD lub pendrive’a, z którego bezpośrednio zostaje uruchomiony proces odzyskiwania obrazu dysku z backupu. Program pozwala na dowolne odtwarzanie maszyn fizycznych na inną fizyczną lub do maszyny wirtualnej, oraz z maszyny wirtualnej do innej maszyny wirtualnej lub na fizyczną. Bez względu na rozmiar backupu, program umożliwia uruchomienie systemu z backupu jako maszyny wirtualnej w VirtualBox, VMware vSphere, Hyper-V. Program umożliwia zamontowanie pliku backupu jako dysku wirtualnego w trybie odczyt/zapis lub tylko do odczytu. Tak podłączony dysk logiczny umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie plików, folderów a także modyfikowanie zawartości. Podczas przywracania obrazu dysku/partycji z kopii zapasowej, program umożliwia: uaktywnienie wybranej partycji, przywrócenia sektora MBR, przywrócenie sygnatur dysku, przywrócenie ukrytych ścieżek na dysku, dezaktywację licencji systemu Windows. Program pozwala na jednoczesne tworzenie backupu obrazu dysku i odzyskiwanie z tworzonego backupu, obrazu dysku na nowy wolumin fizyczny lub jako maszyny wirtualnej (VMDK, VHD, VHDX). Musi istnieć możliwość zdefiniowania opóźnienia z jakim kopie przyrostowe będą przenoszone na nowy wolumin (w zakresie od 1 godziny do 30 dni). | spełnia / nie spełnia |
| 4 | Zdalne zarządzanie | Program musi umożliwiać pełną konfigurację i pełne zarządzanie zadaniami wykonywania kopii zapasowej na innych komputerach w sieci lokalnej, w zakresie identycznym jak z lokalnej konsoli administracyjnej. Musi być dostępne narzędzie dające możliwość tworzenia zadań backupu za pomocą polityk dla grup stacji z poziomu konsoli webowej. Konsola webowa musi umożliwiać instalację oraz aktualizację zdalną oprogramowania na punktach końcowych. Program musi umożliwiać wysłanie powiadomień w postaci wiadomości e-mail gdy: zadanie backupu zakończyło się niepowodzeniem, po zakończeniu zadania tworzenia backupu, oraz podsumowanie aktywności dziennej, tygodniowej i miesięcznej. Musi istnieć możliwość pobrania ze strony producenta, konsoli zarządzającej w postaci pliku ISO. Wymaga się dostarczenia pakietu bezterminowych licencji pozwalającego na pełny backup z min 8 maszyn wirtualnych wraz z min 12 miesięcznym wsparciem producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. | spełnia / nie spełnia |

SERWIS GWARANCYJNY

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu konsultacji i pomocy technicznej, w zakresie działania przedmiotów zamówienia. Wykonawca w trakcie obowiązywania gwarancji zapewni bezpłatne (wyłączając uszkodzenia będące wynikiem niewłaściwej obsługi przez użytkownika) usuwanie awarii oraz przeglądy (min 1 raz w roku)

- W okresie gwarancji Wykonawca dokonywać będzie nieodpłatnie poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników

- Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania awarii sprzętu objętego gwarancją (zdalnie lub w siedzibie Zamawiającego) . Przez usunięcie awarii rozumie się nie tylko usunięcie uszkodzenia przywracającego sprawność funkcjonalną samego sprzętu, ale również przywrócenie sprawności funkcjonalnej sprzętu w środowisku, w którym był zainstalowany, to jest co najmniej odbudowanie istniejącej przed awarią konfiguracji sprzętowo programowej zbudowanej podczas jego instalacji w konfiguracji określonej w specyfikacji.

- Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez autoryzowany przez producenta podmiot lub przez producenta

- Gwarantowany czas skutecznej naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (tzw. NBD Fixtime);

- Jeżeli naprawa w miejscu użytkowania nie będzie możliwa, Wykonawca na czas naprawy w serwisie udostępni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż parametry sprzętu naprawianego.

- W okresie gwarancji zgłoszenia o awariach ,wadach usterkach przedmiotu umowy przyjmowane będą przez Wykonawcą w systemie 24h

- W przypadku nie wykonania naprawy, nie usunięcia wady, usterki, awarii w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia lub, wystąpienia kolejnej awarii , wady lub usterki tego samego elementu, po wykonaniu 1 naprawy gwarancyjnej tego elementu w okresie dłuższym niż 2 miesiące – Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w terminie14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego zgłoszenia

- W przypadku stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie sprzętu w okresie gwarancji, Wykonawca gwarantuje wymianę przedmiotu umowy wadliwego na wolny od wad,  o takich samych funkcjach użytkowych

- W przypadku wymiany o której mowa w pkt 8,9 bieg okresu gwarancji na wymieniony przedmiot umowy (sprzętu) biegnie od początku.

- W przypadku awarii dysku twardego będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy bez konieczności zwrotu uszkodzonego i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą użytkownika chyba, że w specyfikacji szczegółowej przedmiotu zamówienia określono inne warunki

- Uprawnienie wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady

- Wykonawca wyraża zgodę na otwarcie przez Zamawiającego obudowy zakupionego sprzętu w celu przeprowadzenia modyfikacji w zakresie jego wyposażenia np. dołożenia pamięci dysku itp., bez utraty gwarancji lub zobowiązuje się do wykonania tych czynności nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli wykonawca przyjmie drugie z proponowanych rozwiązań wymaga się , aby określona modyfikacja wykonywana była na miejscu użytkowania sprzętu w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od chwili zgłoszenia.

Miejscowość i data  ………………………………………..

………………………………………………………

pieczęć  i   podpis osoby lub osób uprawnionych