Załącznik nr 2– formularz szczegółowej specyfikacji technicznej i opisu przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 – AMBULANS typ C

| TABELA 1 Pojazd bazowy - ambulans typu C |
| --- |
| L.p. | Obszar | l.p.1 | Opis wymaganych minimalnych warunków i parametrów techniczno - użytkowych | Wpisać Tak/ Nie | Parametry /warunki oferowane: *(opisać, podać parametry) |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | Nadwozie: | 1.1 | Furgon, podwyższony, o wysokości i długości zapewniającej zachowanie parametrów opisanych w Etapie II pkt. 5.1 tj. po wykonaniu zabudowy pojazdu - długość min. 3,10 m, wysokość min. 1,85 i szerokość min. 1,70 m, oddzielne siedzenia w kabinie kierowcy z fabryczną tapicerką łatwo zmywalną w ciemny kolorze, czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy |  | * Podać markę . typ. model pojazdu bazowego, podać wymiary przedziału ładunkowego, |
|  |  | 1.2 | Drzwi boczne prawe przesuwne, przeszklone, z szybą odsuwaną stopień wejściowy stały lub zewnętrzny wysuwany automatycznie przy otwarciu/zamknięciu drzwi - możliwość ręcznego sterowania stopniem Dotyczy stopnia wysuwanego: umiejscowienie stopnia oraz jego pozycja po wysunięciu muszą zapewniać pewne i bezpieczne wejście oraz wyjście |  | * podać rodzaj stopnia |
|  |  | 1.3 | Drzwi boczne przesuwne prawe do przedziału medycznego z manualnym lub elektrycznym fabrycznym system wspomagania ich domykania (fabryczny tj. będący oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego), |  | * podać rodzaj systemu |
|  |  | 1.4 | Drzwi boczne przesuwne lewe do zewnętrznego schowka z manualnym lub elektrycznym fabrycznym system wspomagania ich domykania (fabryczny tj. będący oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego), |  | * podać rodzaj stopnia |
|  |  | 1.6 | Drzwi tylne wysokie przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki o min. 260° z systemem blokowania przy otwarciu |  | * podać kąt otwarcia |
|  |  | 1.7 | Kolor nadwozia: biały |  | * podać kod koloru |
|  |  | 1.8 | Centralny zamek na wszystkie drzwi + autoalarm sterowany pilotem |  |  |
|  |  | 1.9 | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze |  |  |
|  |  | 1.10 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane elektrycznie |  |  |
|  |  | 1.11 | Szyby boczne w kabinie kierowcy otwierane elektrycznie |  |  |
|  |  | 1.12 | Regulacja kolumny kierownicy oraz regulacja fotela kierowcy w min. 2 płaszczyznach. Fotel kierowcy wyposażony w podłokietnik. |  | * podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 1.13 | Sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy - o niedomknięciu którychkolwiek drzwi |  | * podać oferowane rozwiązanie* |
| 2 | Silnik: | 2.1 | Turbodiesel o pojemności nie mniejszej niż 1960 cm3 spełniajacy wymogi normy spalin EURO 5b lub EURO 6 |  | * podać pojemność silnika oraz normę emisji spalin |
|  |  | 2.2 | Moc silnika minimum – 120kW, moment obrotowy min. 360 NM |  | * podać moc silnika i moment obrotowy |
| 3 | Trakcja: | 3.1 | System zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania |  | * podać nazwę |
|  |  | 3.2 | Elektroniczny układ stabilizujący tor jazdy |  | * podać nazwę |
| 4 | Hamulce | 4.1 | Z systemem antypoślizgowym ABS, |  | * podać nazwę |
|  |  | 4.2 | System podziału siły hamowania |  | * podać nazwę |
|  |  | 4.3 | System wspomagania nagłego hamowania |  | * podać nazwę |
| 5 | Układ kierowniczy | 5.1 | Wspomaganie układu |  |  |
| 6 | Koła i ogumienie | 6.1 | Komplet kół z oponami letnimi + rezerwa, komplet opon zimowych (opony klasy premium) |  | *podać markę i model opon |
| 7 | Instalacja elektryczna | 7.1 | Wzmocniony alternator o wydajności min. 180 A |  | * podać wydajność w A oraz kod fabryczny alternatora |
| 8 | Zawieszenie | 8.1 | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów. |  |  |
|  |  | 8.2 | Fabrycznie wzmocnione zawieszenie , stabilizowane przedniej i tylnej osi z resorami tylnymi dwupiórowymi (dwustopniowe) lub fabryczne zawieszenie pneumatyczne (fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego) |  |  |
| 9 | Rok produkcji | 9.1 | Pojazd bazowy – rok produkcji 2017/2018 r. |  | * podać rok produkcji |
| 10 | Gwarancja na pojazd bazowy | 10.1 | Okres gwarancji dla pojazdu bazowego – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów |  | * podać okres gwarancji |
|  |  | 10.2 | Okres gwarancji na perforację nadwozia – min. 60 miesięcy |  | * podać okres gwarancji |
| 11 | Ogrzewanie i klimatyzacja kabiny i przedziału | 11.1 | FABRYCZNIE MONTOWANE – elektryczne ogrzewanie powietrzne kabiny kierowcy posiadające moc min 1,5 kw i osiągające swoją pełną moc grzewczą w czasie krótszym niż 30 sekund od włączenia całkowicie zimnego silnika. |  |  |
|  |  | 11.2 | FABRYCZNIE MONTOWANA – BĘDĄCA NA WYPOSAŻENIU POJAZDU BAZOWEGO klimatyzacja kabiny kierowcy |  |  |

................................... dn. .................. 								…................................................................

Miejscowość							podpis Wykonawcy

| TABELA 2 Adaptacja pojazdu bazowego opisanego w tabeli 1 |
| --- |
| Pojazd po zabudowie tj. pojazd specjalny sanitarny powinien spełniać jednocześnie: aktualne przepisy Prawa Ruchu Drogowego umożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem na drogach RP, normę PN EN 1789+A2 w zakresie ambulansu typu C oraz pozostałe wymogi określone przez Zamawiającego. |
| Urządzenia do transportowania pacjenta powinny spełniać poniższe wymagania oraz warunki zgodne z obowiązującymi normami - dla urządzeń do transportu pacjenta norma PN-EN 1865 |
| L.p. | Obszar | l.p.1 | Opis wymaganych minimalnych warunków i parametrów techniczno - użytkowych | Wpisać Tak/ Nie | Parametry /warunki oferowane: *(opisać, podać parametry) |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | Nadwozie : | 1.1 | Oznakowanie pojazdu: - pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli pas odblaskowy z foli typu 1 lub 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. ,.a") |  | * Podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 1.2 | Napis lustrzany "AMBULANS" barwy czerwonej z przodu pojazdu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne |  |  |
|  |  | 1.3 | Napis "AMBULANS" barwy czerwonej z tyłu pojazdu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne |  |  |
|  |  | 1.4 | Wzór graficzny systemu "PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE" z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50cm; -zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne |  |  |
|  |  | 1.5 | Oznaczenie Zespołu Ratownictwa Medycznego zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego po obu stronach pojazdu oraz na drzwiach tylnych - -zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne |  |  |
|  |  | 1.6 | Nazwa dysponenta jednostki: Szpital Szczecinek sp. z o.o – po obu stronach pojazdu, oraz na drzwiach tylnych (wielkości liter do uzgodnienia po podpisaniu umowy) |  |  |
|  |  | 1.7 | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10 l, min. 2 rezerwowych małych butli tlenowych, trzech kasków, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Miejsca mocowania dla 2 rezerwowych małych butli tlenowych oraz sposób ich mocowania do uzgodnienia ( po podpisaniu umowy ). Miejsce mocowania deski ortopedycznej musi umożliwiać mocowanie każdego modelu deski . |  |  |
|  |  | 1.8 | Kamera cofania z czujnikami parkowania |  |  |
|  |  | 1.9 | Zestaw kamer – 1)kamera w przedziale pacjenta full hd , 2)kamera w przedziale kierowcy – wideorejestrator z szerokokątnym obiektywem min 120 stopni, nagrywanie w jakości full hd – nagrywanie 1920 x 1080 pikseli (30 kl./s)., blokada możliwość nadpisania lub nieumyślnego skasowania filmu nagranego podczas zdarzenia drogowego, slot kart pamięci (g-sensor),wdr, czujnik ruchu |  |  |
|  |  | 1.10 | Światła do jazdy dziennej spełniające wymagania Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym , posiadające homologację |  |  |
| 2 | Ogrzewanie regulowane za pomocą termostatu |  | Takie, aby przy temperaturach zewnętrznych -10°C i niższych ogrzanie wnętrza o przynajmniej 5°C nie trwało dłużej niż 15 minut. |  |  |
|  | od silnika z możliwością regulacji | 2.1 | Kabiny kierowcy |  |  |
|  |  | 2.2 | Przedziału pacjenta |  |  |
|  | Postojowe, dodatkowe | 2.3 | Z sieci 230 V - dodatkowy, podgrzewacz przedziału pacjenta o mocy min. 1800 W - zamocowany w pozycji poziomej w taki sposób, aby wylot ogrzanego powietrza skierowany był do środka przedziału |  | *podać markę i typ urządzenia |
|  |  | 2.4 | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW (podać markę i model) |  | *podać markę i typ urządzenia |
|  | wentylacja | 2.5 | Wentylator dachowy z lampą wewnętrzną zapewniający ponad 20-to krotną wymianę powietrza na godzinę w przedziale medycznym |  | *podać markę i typ urządzenia |
| 3 | klimatyzacja | 3.1 | Klimatyzacja dwu parownikowa z niezależną regulacją nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału pacjenta (Zamawiający wymaga by klimatyzacja kabiny kierowcy była wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego, natomiast rozbudowa na przedział medyczny elementem adaptacji na ambulans) |  |  |
| 4 | Instalacja elektryczna | 4.1 | Dwa akumulatory o pojemności sumarycznej min. 190 Ah - jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V. Widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o niedoładowaniu któregokolwiek z nich (Zamawiający wymaga aby akumulator medyczny był akumulatorem żelowym lub kwasowo-ołowiowym akumulatorem bezobsługowym wykonanym w technologii VRLA o pojemności zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie urządzeń przedziału medycznego zgodnych z PN EN 1789, porównywalnej do akumulatora kwasowego) |  | *podać pojemność akumulatorów |
|  |  | 4.2 | Zasilanie zewn. 230V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowoprądowym oraz zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika. Gniazdko wyposażone w bezpieczny przełącznik ładowania oraz sygnalizator ładowania. Układ zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie akumulatorów - jeden prostownik o min, rzeczywistej wydajności prądowej 25A lub dwa prostowniki oddzielnie dla akumulatora rozruchowego, oddzielnie dla przedziału pacjenta - z automatycznym zabezpieczeniem przed jego awarią oraz przeładowaniem akumulatorów - w kabinie kierowcy widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory na postoju. |  | *opisać zastosowane rozwiązanie |
|  |  | 4.3 | 4 gniazda 230 V w przedziale pacjenta z bezpiecznikami zabezpieczającymi, w tym dwa w okolicach środkowej części przedziału medycznego na lewej ścianie oraz jedno do zasilania dodatkowego podgrzewacza elektrycznego. Jedno gniazdo z przetwornicy napięcia 12V/230V odpowiednio oznakowane innym kolorem oraz zabezpieczone przed przypadkowym użyciem osobnym włącznikiem napięcia. |  |  |
|  |  | 4.4 | 4-gniazda niskonapięciowe 12V typu Lexel w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi w panelu bezpieczników. Zamawiający wymaga aby dołączyć po 4 wtyczki pasujących do w/w gniazd. |  |  |
|  |  | 4.5 | Przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości co najmniej 10 m |  |  |
|  |  | 4.6 | Inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1000W (prąd w „sinusie”), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora). |  |  |
|  |  | 4.7 | Instalacja do systemu SWD PRM (tj tabletu, drukarki, anteny gprs -posiadanych przez Zamawiającego) wraz z dodatkowymi uchwytami, gniazdkami 12v, stacją dokującą z zasilaczem, jak i pozostałymi elementami umożliwiającymi montaż stacji ładowania tabletu oraz uchwytu do ładowarki. Dodatkowe elementy (uchwyty, stacja dokująca) przebadane na przeciążenia 10 g – do oferty dołączyć potwierdzenie wykonania badań 10g (4.5.9 oraz 5.4 normy PN-EN 1789) przez jednostkę notyfikowaną. |  |  |
|  |  | 4.8 | Grzałka w bloku silnika (w układzie cieczy chłodzącej silnik) zasilana z sieci 230V przewodem służącym jednocześnie do ładowania akumulatorów na postoju. Z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowoprądowym oraz zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika. Zamawiający wymaga aby istniała możliwość czasowego odłączenia pracy grzałki za pomocą odrębnego, oznakowanego przełącznika. |  |  |
| 5 | Przedział pacjenta | 5.1 | Minimalne wewn. wymiary przedziału pacjenta: wysokość min 1,85 m , długość min 3,1 m, szerokość min 1,70 m (pomiędzy ścianami bocznymi) |  | *podać wymiary |
|  |  | 5.2. | Izolacja termiczna ścian i sufitu przedziału medycznego oraz pawlacza nad kabiną kierowcy - (jeżeli jest zamontowany) |  |  |
|  |  | 5.3 | Okno dachowe - otwierany szyberdach służący jednocześnie jako wyjście awaryjne, minimalne wymiary 50x50cm, otwierany ręcznie. |  | *podać markę, producenta, wymiary |
|  |  | 5.4 | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy, z wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia - podać zakres regulacji). Fotel wraz z systemem przesuwu przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań”. Uwaga – „dla typu pojazdu” oznacza dla samochodu oferowanej marki i modelu |  | *podać markę i model fotela oraz zakres regulacji |
|  |  | 5.5 | Fotel u wezgłowia noszy (przy ścianie działowej)z system przesuwnym od noszy do ścianki działowej umożlwiający zajęcie prawidłowej pozycji przy noszach usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym) i bezwładnościowym trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. Podać markę i model oferowanego fotela. Fotel wraz podstawą przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań”. Uwaga – „dla typu pojazdu” oznacza dla samochodu oferowanej marki i modelu. |  | *podać markę i model fotela oraz zakres regulacji |
|  |  | 5.6 | Podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną połączoną szczelnie z pokryciem boków |  |  |
|  |  | 5.7 | Ściany boczne, sufit, półki, szafki wykonane z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na działanie środków myjąco odkażających, bez ostrych krawędzi, w kolorze białym |  |  |
|  |  | 5.8 | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne (wymiary przejścia mierzone w świetle: wysokość min. 165 cm, szerokość min. 40 cm – podać wartości oferowane, dopuszczalny próg) spełniające normę PN EN 1789+A2 |  | *podać wymiary przejścia |
|  |  | 5.9 | Schowek wewnętrzny na dodatkowe wyposażenie ortopedyczne z łatwym dostępem w każdych warunkach (unieruchomienia kończyn, miednicy, kręgosłupa) |  |  |
|  |  | 5.10 | Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następujące sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga - Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. |  |  |
|  |  | 5.11 | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa. (Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zabudowę meblową w której miejsce mocowania desek ortopedycznych dla dorosłych i dzieci, kamizelki typu KED oraz szyn typu Kramer znajduje się w zewnętrznym schowku technicznym) - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). Rozmieszczenie szafek i półek do uzgodnienia ( po podpisaniu umowy ). Pojemnik na cewniki do odsysania Pojemnik na śmieci umocowany na ścianie lewej – minimum 10 cm nad podłogą |  | *podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 5.12 | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, z pojemnikami na zużyte igły, strzykawki i z szufladami (min. 2 szt.) - głęboka szafka z dwiema szufladami z poręczą – uchwytem i blatem roboczym – z możliwym dostępem z zewnątrz po otwarciu drzwi |  | *podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 5.13 | Podgrzewacz płynów infuzyjnych (termobox) - umożliwiający automatyczne utrzymanie temperatury płynów w nim przechowywanych na poziomie min. 28-38 st. C, zarówno na postoju jak i w czasie ruchu ambulansu (o każdej porze roku.), temperatura oraz regulacja musi być wyświetlana w panelu sterowania. Pojemność zapewniająca możliwość przechowywania co najmniej 6 szt. flakonów o pojemności 500 ml każdy. |  |  |
|  |  | 5.14 | Miejsce na 2 torby lekarskie lub plecaki, wraz z ich mocowaniem - zaczepy, paski do mocowania toreb, plecaków - dostęp do plecaków ma być zapewniony zarówno z przedziału medycznego jaki i poprzez lewe lub w zakresie jednej z toreb prawych drzwi przesuwnych |  |  |
|  |  | 5.15 | Uchwyty sufitowe do płynów infuzyjnych – minimalna ilość zgodna z PN EN 1789+A2. |  |  |
|  |  | 5.16 | Uchwyty sufitowe dla personelu umieszczone wzdłuż noszy na całej ich długości, dodatkowo uchwyt umieszczony na wysokości przejścia pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy. |  |  |
|  |  | 5.17 | Dodatkowa gaśnica samochodowa ( min. 1 kg środka gaśniczego) - wraz z uchwytem mocującym |  |  |
|  |  | 5.18 | Okna zmatowione do 2/3 wysokości |  |  |
|  |  | 5.19 | Zapewnione miejsce na montaż dodatkowego sprzętu. |  |  |
|  |  | 5.20 | Urządzenie do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa |  |  |
| 6 | Oświetlenie i sygnalizacja | 6.1 | W przedniej części dachu pojazdu sygnalizacja świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz wyświetlacz LED-owy z napisem „AMBULANS”. W komorze silnika lub w pasie przednim zmontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym, o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem Oświetlenie ostrzegawcze typu Led – niebieskie – zamontowane w lusterkach, błotnikach przednich |  | * podać markę i model |
|  |  | 6.2 | W tylnej części pojazdu, połączone w jeden moduł niebieskie światła sygnalizacyjne typu LED |  | * podać markę i model |
|  |  | 6.3 | Dźwiękowa: elektryczna, modulowana o mocy nie mniejszej niż 100 W z możliwością przełączania rodzaju modulacji za pomocą klaksonu. |  |  |
|  |  | 6.4 | Sygnalizacja pneumatyczna przeznaczona do ciągłej pracy ,działająca niezależnie od sygnalizacji podstawowej. Zamawiający wymaga , aby sprężarka była zamontowana w miejscu umożliwiającym jej właściwe chłodzenie |  | *podać markę i model sygnalizacji pneumatycznej |
|  |  | 6.5 | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy- z sygnalizacją załączenia. |  |  |
|  |  | 6.6 | Lampy świateł awaryjnych na drzwiach tylnych działające po ich otwarciu, lampy typu LED |  |  |
|  |  | 6.7 | Przenośny szperacz akumulatorowo – sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie, czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min 2 godziny (przy maksymalnym natężeniu światła) natężenie światła min 300 lm klasa odporności min ip65 waga 300 gr, wyposażony w stojak oraz ładowarkę 12v i 230v |  | Marka i model |
|  |  | 6.8 | Włączane z przedziału medycznego lub kaniny kierowcy reflektory zewnętrzne typu LED, po bokach oraz z tyłu po dwa z każdej strony , do oświetlenia miejsca akcji, reflektory typu LED Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 15 km/h. |  |  |
|  | Przedziału pacjenta | 6.9 | Oświetlenie rozproszone typu LED w kolorze naturalnym. |  |  |
|  |  | 6.10 | Co najmniej 4 sufitowe punkty ze światłem skupionym nad noszami, z regulacją kąta padania światła + oświetlenie punktowe blatu roboczego – typu LED |  |  |
|  |  | 6.11 | Włączenie/wyłączenie oświetlenia (jednej lampy) po otwarciu/zamknięciu drzwi przedziału pacjenta |  |  |
| 7 | Łączność | 7.1 | Na dachu pojazdu powinny być zainstalowane anteny dostarczone przez Zamawiającego (wykonawca zobowiązany jest do przygotowania pełnej instalacji). Anteny powinny być zainstalowane na dachu pojazdu możliwie blisko osi podłużnej dachu, we wzajemnej odległości od siebie i innych instalowanych tam urządzeń (np. lamp błyskowych itp.) nie mniejszej niż 40 cm oraz doprowadzić do miejsca instalacji radiotelefonów w kabinie, okablowanie z zapasem 50 cm: Instalacja okablowania oraz samych anten powinna być wykonana w taki sposób, aby wymiana anten i ich okablowania nie wymuszała odkręcania, rozbierania elementów tapicerki wewnętrznej, podsufitki, itp. |  |  |
|  |  | 7.2 | Ustalić, przygotować miejsca do instalacji i zainstalować dwa radiotelefony posiadane przez Zamawiającego (w typowych kieszeniach) tj: 1. radiotelefonu cyfrowo-analogowego (DMR) (zamawiający jest w posiadaniu) 2. radiotelefonu Motorola MTM 700. (Zamawiający jest w posiadaniu radiotelefonów typu MTM 700). Sposób instalacji oraz wybrane miejsca umieszczenia radiotelefonów powinny spełniać niżej wymienione warunki: - korzystniejsze miejsce instalacji dla radiotelefonu cyfrowo-analogowego, (posiadać powinien priorytet). - umożliwiać kontakt manualny, wizualny i audio, członkom załogi karetki z miejsca kierowcy jak i pasażera, - posiadać doprowadzone trzy okablowania anten z 50 cm zapasem tego okablowania, - posiadać doprowadzone zasilanie 12 V bezpośrednio z akumulatora pojazdu oddzielnie dla każdego radiotelefonu z zabezpieczeniem: 1. 15A dla radiotelefonu cyfrowo-analogowego 2. 8 A dla radiotelefonu MTM 700 (możliwość wymiany bezpieczników na bezpieczniki o innych parametrach przez serwis techniczny w bezinwazyjny sposób) Z miejsca instalacji radiotelefonów (z 50 cm zapasem) odprowadzić okablowanie przewodem 2 x 1,5 mm2 Cu do ściany tylnej kabiny kierowcy (górna część tej ściany, strona przedziału medycznego), dwa niezależne okablowania (dla radiotelefonu cyfrowo-analogowego oraz radiotelefonu MTM700). W przedziale medycznym zakończyć to okablowanie zainstalowanym do tego celu głośnikiem o parametrach:7,5W/8Ώ. Kable instalacji antenowej oraz gps należy zakończyć odpowiednimi wtykami: Poprawność instalacji anten należy sprawdzić i uzyskać mierzoną wartość współczynnika fali stojącej o wartości WFS ≤ 1,3 dla każdej z ww. instalacji anten. Poprawność wykonania tej instalacji należy sprawdzić przez pomiar wskazujący odbiór sygnału GPS z co najmniej czterech satelitów systemu GPS jednocześnie. |  |  |
|  |  | 7.3 | Ustalić i zainstalować system lokalizacji pojazdów flotowy dostarczony przez Zamawiającego składający się z lokalizatora gsp/can , czytnika rfid |  |  |
| 8 | Centralna instalacja tlenowa | 8.1 | Centralna instalacja tlenowa: - zamontowany na ścianie lewej panel z minimum 2 gniazdami poboru tlenu typu AGA - sufitowy punkt poboru typu AGA, - min 1 szt przepływomierz do punktu poboru typu AGA z nawilżaczem - 2 reduktory z szybko złączką i manometrem służące do włączenia butli tlenowych 10 L do instalacji tlenowej, |  | *podać markę i typ gniazd i panelu |
|  |  | 8.2 | Konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. |  |  |
|  |  | 8.3 | Uniwersalne mocowanie dla małej butli tlenowej o poj. 2,7 litra ( 0,45 kg ) z zaczepem umożliwiającym szybki montaż i demontaż butli. ( rodzaj zaczepu do uzgodnienia po podpisaniu umowy ) |  |  |
| 9 | Obsługa techniczna pojazdu | 9. | Zgodnie z zaleceniami producenta lub wskazaniami fabrycznego systemu powiadamiania (w przypadku kiedy pojazd jest w niego wyposażony) |  | *podać częstotliwość |
| 10 | Okres gwarancji dla zabudowy medycznej ambulansu | 10.1 | min. 24 miesiące |  | *podać okres |
|  |  | 10.2 | Gwarancja na zabudowę medyczną obejmuje całość zabudowy medycznej wraz z noszami, transporterem, lawetą oraz reduktorami dostarczonymi wraz z ambulansem. |  | *podać okres gwarancji dla poszczególnych elementów |
|  |  | 10.3 | W okresie gwarancyjnym dostawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych zabudowy medycznej oraz okresowych przeglądów sprzętu medycznego (nosze, transporter, laweta, reduktor, przepływomierz) oraz elementów o które pojazd bazowy został rozbudowany. |  |  |
|  |  | 10.4 | W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania napraw gwarancyjnych zabudowy przedziału medycznego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia usterki. W szczególnych przypadkach ( np. brak części, itp. ) termin ten może zostać wydłużony. W takiej sytuacji Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym termin wykonania naprawy. Zamawiający dopuszcza wykonanie naprawy gwarancyjnej w innym miejscu, w sytuacji gdy z przyczyn technologicznych brak jest możliwości wykonania naprawy u Zamawiającego. |  |  |
|  |  | 10.4 | Koszty związane z dostarczeniem do przeglądu, ambulansu oraz sprzętu wymienionego w poz. 10.3 ponosi Wykonawca (w przypadku ambulansu koszty paliwa, w przypadku pozostałego sprzęt koszty przesyłki kurierskiej) |  |  |
| 11. | Nosze główne | a) | wielofunkcyjne samojezdne nosze z transporterem i ruchomą podstawą |  |  |
|  |  | b) | pokrycia noszy powinny być wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, plamy i zgniliznę, łatwego do czyszczenia, zmywalnego, odpornego na wodę oraz olej napędowy |  |  |
|  |  | c) | nosze i transporter powinny być pomalowane farbą wodoodporną lub w inny sposób zabezpieczone przed powstawaniem zadrapań albo być wykonane z materiału odpornego na korozję. Obie wersje powinny być odporne na środki dezynfekujące. |  | *podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | d) | wszystkie mechanizmy powinny być skonstruowane w sposób zapobiegający uszkodzeniom ciała użytkownika oraz pacjenta, powinno być możliwe zablokowanie i zabezpieczenie noszy oraz podstawy przed ruchami bocznymi, wzdłużnymi, pionowymi i ukośnymi |  |  |
|  |  | 11.1 | Nosze główne zgodne z normą PN EN 1865:1 2010. (część noszowa): |  | *podać markę i typ |
|  |  | a) | umożliwiające przeprowadzenie reanimacji (twarde, podłoże) |  |  |
|  |  | b) | płynna regulacja oparcia pod plecami do kąta min. 85 stopni |  | *podać kąt |
|  |  | c) | umożliwiające zastosowanie pozycji przeciwwstrząsowej |  |  |
|  |  | d) | umożliwiające ustawienie pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha |  |  |
|  |  | e) | umożliwiające ustawienie na transporterze przodem i tyłem do kierunku jazdy |  |  |
|  |  | f) | umożliwiające pewne i szybkie połączenie z transporterem w każdej ustawionej pozycji regulowanych części noszy |  |  |
|  |  | g) | z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej - podać markę i model załączyć folder wraz z opisem oraz potwierdzenie producenta o kompatybilności z zaoferowanymi noszami transportowymi |  | *podać markę i typ |
|  |  | h) | ciężar nie przekraczający 23 kg |  | *podać ciężar |
|  |  | i) | nośność powinna wynosić min. 220 kg |  | *podać nośność |
|  |  | j) | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy |  |  |
|  |  | k) | ze składanymi poręczami bocznymi, ze składanymi lub chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i z tyłu noszy, |  |  |
|  |  | 11.2 | Transporter noszy: |  | *podać markę i typ |
|  |  | a) | wielopoziomowy z regulacją wysokości w min. 6 poziomach, z niezależną regulacją przedniej i tylnej części |  | *podać ilość poziomów |
|  |  | b) | system składanego podwozia zapewniający łatwy załadunek do ambulansu, |  |  |
|  |  | c) | cztery kółka jezdne o średnicy minimum 15 cm |  | *podać średnicę kółek jezdnych |
|  |  | d) | możliwość skrętu wszystkich czterech kółek jezdnych, opisanych w ppkt c), o kąt 360° tak aby możliwy był transport na wprost i bokiem - przy jeździe na wprost automatyczna blokada 2 kółek |  |  |
|  |  | e) | możliwość zahamowania co najmniej 2 kółek |  |  |
|  |  | f) | waga całego zestawu transportowego nie większa niż 51 kg |  | *podać ciężar transportera oraz całego zestawu |
|  |  | g) | dopuszczalne obciążenie transportera min. 250 kg |  | *podać dopuszczalne obciążenie |
|  |  | h) | dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i zablokowania do jazdy podwozia transportera; |  | *podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | i) | System niezależnego składania się goleni przednich i tylnych i podtrzymaniu ciężaru całego zestawu jedną parą goleni przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzanie/wyprowadzanie noszy nawet przez jedną osobę |  | *podać oferowane rozwiązanie |
|  |  |  |  |  | *podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 11.3 | Podstawa pod nosze-laweta : |  | *podać markę i typ |
|  |  | a) | umożliwiająca boczny przesuw, wysuw do tyłu i na zewnątrz z jednoczesnym pochyłem dla łatwego wprowadzenia noszy z transporterem, dojście z każdej strony do pacjenta na noszach, możliwość pochyłu do pozycji Trendelenburga (min, 10 stopni) w trakcie transportu pacjenta .Zwolnienie blokady mechanizmu lawety nie może być uruchamiane za pomocą linek . |  | *Podać producenta i typ lawety |
| 12 | Elektroniczny panel sterowania | 12.1 | Elektroniczny panel sterowania – kabina kierowcy |  |  |
|  |  | a/ | Wbudowany panel nawigacji – z możliwością aktualizacji map poprzez port USB, lub na zasadzie równoważności osobna nawigacja gps. Aktualizacje map przez okres gwarancji zamawianego samochodu. |  |  |
|  |  | b/ | Wyświetlacz winien informować kierowcę: - o działaniu reflektorów zewnętrznych - o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V - o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy - o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego dodatkowo: - ostrzegać kierowcę sygnalizacją dźwiękową o nie doładowaniu akumulatora samochodu bazowego i dodatkowego - sterować pracą dodatkowych sygnałów pneumatycznych. Montaż dodatkowych włączników sterujących sygnalizacją świetlno-dźwiękową – po uzgodnieniu z Zamawiającym |  |  |
|  |  | 12.2 | Elektroniczny panel sterowania – przedział medyczny |  |  |
|  |  | a/ | Wyświetlacz winien informować o: - temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - temperaturze wewnątrz termoboxu - aktualnym czasie i dacie (funkcja kalendarza i zegara) sterować: - oświetleniem przedziału medycznego - systemem wentylacji przedziału medycznego zarządzać: - systemem ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją utrzymania zadanej temperatury |  |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |  |
| 13 | Masa ambulansu | 13.1 | Dopuszczalna masa całkowita dmc (brutto) ambulansu nie może przekraczać 3,5 t |  | *podać d.m.c. (brutto) skompletowanego ambulansu |
| 14 | Wymagany okres gwarancyjny dla pojazdu bazowego, ambulansu z zabudową i wyposażenia specjalistycznego - minimum 24 miesiące, określony w ofercie. |  | *podać okresy odpowiednio dla poszczególnych elementów |
| 15 | Uwaga: |  |  |  |  |
|  |  | a) | Wszystkie urządzenia medyczne jak i elementy wyposażenia muszą się dać pewnie i szybko zamocować w wyznaczonych do tego miejscach, zamocowania muszą zapobiegać przesuwaniu, drganiom, podskakiwaniu sprzętu w trakcie ruchu, przyspieszania i hamowania ambulansu. W miejscach zawieszania, mocowania : noszy podbierakowych, krzesełka kardiologicznego, desek ortopedycznych należy zastosować elementy tłumiące drgania i hałasy powstające w trakcie ruchu ambulansu. |  |  |
|  |  | b) | Wszystkie miejsca siedzące muszą być wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. |  |  |
|  |  | c) | Pojazd bazowy powinien być wyprodukowany w 2017-2018r |  | *podać rok produkcji |
|  |  | d) | Koło rezerwowe umieszczone poza przedziałem pacjenta - w miejscu umożliwiającym jego wymianę przez kierowcę ambulansu |  |  |
|  |  | e) | Dostawca zapewnia szkolenie w zakresie obsługi noszy wraz z lawetą dla wybranej grupy pracowników Zamawiającego. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż 14 dni od podpisania protokołów odbioru. |  |  |
| 16 | Wraz z pojazdem Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu: | a) | Karta pojazdu |  |  |
|  |  | b) | Wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego |  |  |
|  |  | c) | Dowód rejestracyjny |  |  |
|  |  | c) | Instrukcja obsługi pojazdu w j. polskim |  |  |
|  |  | d) | Książka obsług (przeglądów) pojazdu w j. polskim |  |  |
|  |  | e) | Instrukcja obsługi centralnego zamka (oraz immobilizera i auto alarmu jeżeli są zamontowane i nie są opisane w instrukcji pojazdu) w j. polskim |  |  |
|  |  | f) | Karta gwarancyjna pojazdu w j. polskim |  |  |
|  |  | g) | Karta gwarancyjna auto alarmu (jeżeli nie jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego) w j. polskim |  |  |
|  |  | h) | Karta gwarancyjna centralnego zamka (jeżeli nie jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego) w j. polskim |  |  |
| 17 |  | i) | Instrukcja (lub instrukcje) obsługi elementów zabudowy przedziału medycznego w j. polskim |  |  |
|  |  | j) | Książka gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego w j. polskim |  |  |
|  |  | k) | Karty gwarancyjne elementów zabudowy posiadających odrębną gwarancję |  |  |
|  |  | m) | Instrukcje obsługi sprzętu medycznego w j. polskim |  |  |
|  |  | n) | Karty gwarancyjne sprzętu medycznego w j. polskim |  |  |
|  |  | o) | Paszporty techniczne sprzętu medycznego |  |  |
|  |  | p) | Schemat elektryczny i montażowy dodatkowych instalacji ambulansu - schemat rozmieszczenia przekaźników i bezpieczników chroniących instalacje elektryczne ambulansu |  |  |
|  |  | r) | Dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu jako specjalny sanitarny |  |  |
|  |  | s) | Deklaracja zgodności na pojazd po zabudowie (wraz z numerem nadwozia). |  |  |
|  |  | t) | Homologacja cząstkowa na REG.65 |  |  |
|  |  | w) | Aktualne deklaracje zgodności dla radiotelefonów |  |  |
|  |  | u) | Potwierdzenie wykonania badań wytrzymałościowych zgodnie z REG EKG nr 14 i nr 17 na potwierdzenie oferowanych parametrów foteli tj: wytrzymałości siedzeń i ich mocowań oraz kotwiczenia pasów bezpieczeństwa - w oferowanym typie nadwozia (protokoły z badań lub cząstkowe świadectwa homologacji) |  |  |

UWAGA !

- w kolumnie nr 5 wpisać słowo „tak" lub „nie" -

- w kolumnie nr 6 opisać krótko zastosowane rozwiązanie, parametry,

- pozycje oznaczone * muszą być obowiązkowo wypełnione opisem !

- pozycji zaciemnionych nie wypełniać

................................... dn. .................. 			…................................................................

miejscowość	podpis Wykonawcy

| TABELA 3 Sprzęt medyczny |
| --- |
| L.p. | Obszar | l.p.1 | Opis wymaganych minimalnych warunków i parametrów techniczno - użytkowych | Wpisać Tak/ Nie | Parametry /warunki oferowane: *(opisać, podać parametry) |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | Krzesełko kardiologiczne | 1.1 | wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących |  |  |
|  |  | 1.2 | składane, z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu , z kpl 3 pasów bezpieczeństwa |  |  |
|  |  | 1.3 | elastyczne pokrycie z miękkiego tworzywa sztucznego, umożliwiające szybki demontaż/montaż do mycia i dezynfekcji bez użycia narzędzi |  |  |
|  |  | 1.4 | 4 kółka jezdne z czego min. dwa skrętne w zakresie 360 stopni i wyposażone w hamulce |  |  |
|  |  | 1.6 | teleskopowo wydłużane rączki przednie z regulacją ustawienia wysokości do znoszenia po schodach na min. 2 poziomach (podać ilość ustawień wysokości), min 2 pary składanych rączek tylnych umieszczone na 2 poziomach wysokości |  |  |
|  |  | 1.7 | waga max. 10 kg (podać wagę w kg) |  |  |
|  |  | 1.8 | obciążenie dopuszczalne pow. 150 kg (podać w kg) |  |  |
|  |  | 1.9 | dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. |  |  |
| 2 | Pulsoksymetr z kapnometrem: | 2.1 | ze wskaźnikiem pomiaru saturacji i pulsu - zakres pomiaru saturacji od min 20 do 100% - zakres pomiaru pulsu min od 25 do min 250 ppm ze wskaźnikiem perfuzji czas pracy ciągłej min 80 minut na zasilaniu bateryjnym dla monitorowania SPO2 lub min 19 godz. SPO2 i CO2 z wyświetlaczem cyfrowym saturacji i pulsu z czujnikami wielokrotnego użytku do pomiaru SPO2 typu klips dla dorosłych i dla dzieci z pokrowcem ochronnym na pulsoksymetr wraz z akcesoriami Kapnometria Monitorowanie et CO2 dla pacjentów zaintubowanych , w kpl czujnik wielokrotnego użytku wraz z min 3 wymiennymi łącznikami Zakres pomiaru EtCO2 min. 0- 75 mmHg Z zakresem pomiaru respiracji min 2-60 oddechów / min - załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |  | * Podać markę i model , załączyć folder |
| 3 | Zestaw do transportu amputowanych kończyn - 1 szt | 3.1 | zestaw przeznaczony do zabezpieczenia i transportu amputowanych kończyn w wypadku amputacji urazowych w warunkach poza szpitalnych - umieszczony w walizce lub torbie - w skład zestawu wchodzą ; min. 4 pakiety dedykowane do określonych kończyn i części ciała tj palec ,dłoń ,ręka ,noga : - wymiary min. pakietów - palec 20cmx20cm (1 pakiet chłodzący) - dłoń 30cmx25cm (2 pakiety chłodzące) - ręka 70cmx25cm (4 pakiety chłodzące) - noga 110cmx 40cm (4 pakiety chłodzące) Pakiet zabezpieczający powinien zawierać min : - stazę typu Martin - opaskę do tamowania krwotoków -min.10 sterylnych gazików 10cmx10cm - plaster bez opatrunku o szerokości o min.2,5 cm - bandaż - podkład o wym. min. 40 cm x 60 cm - kleszczyki anatomiczne - kleszczyki chirurgiczne - kleszczyki Pean - Waga całego zestawu max. 8 kg Maksymalne wymiary zewnętrzne zestawu: 55cmx35cmx35cm |  | * podać markę , załączyć folder. |
| 4 | Torba pediatryczna - 1 szt | 4.1 | Torba pediatryczna wykonana z materiału typu CORDURA lub równoważnego tj. tkanina wysoce odporna na przetarcia i wilgoć, posiadająca możliwość transportu w ręku i na ramieniu. Na wyposażeniu torby powinien znajdować się różnokolorowy pasek spełniający rolę miarki, na której każdy kolor odpowiada określonym przedziałom wzrostu dzieci. Wnętrze torby zawiera różnokolorowe saszetki przeznaczone na posegregowany sprzęt reanimacyjny. Każdy kolor saszetki posiada swój odpowiednik na pasku. Torba powinna posiadać również miejsce na: 1) 2 kppremoil. worki samorozprężalne − jeden dla dzieci, drugi dla noworodków, 2) płyny infuzyjne 3) aparat RR z mankietami pediatrycznymi, rękojeść laryngoskopu 4) ampularium |  | * podać nazwę |
| 5 | Lodówka do leków – 1 szt | 5.1 | - możliwość ustawienia temp. Min od 2°C do 12°C - lodówka sprężarkowa - pojemność min 10l mak 15l - zasilanie (przyłącza)12/24 V DC i 100-240 V - certyfikat CE, ROHS |  |  |
| 6 | Pulsoksymetr napalcowy | 6.1 | - Pulsoksymetr napalcowy typu klips - zintegrowany czujnik dla dzieci i dorosłych - pomiar SpO2 i pulsu - wykres kształtu fali SpO2 - duże, cyfrowe wyświetlacze LED - kolorowy wskaźnik perfuzji -Zakres pomiaru saturacji SpO2: 0 – 100%, dokładność ±2 cyfry, 70 – 100 % - Zakres pomiaru częstości pulsu: co najmniej od 40 do 240 bpm, dokładność ±3 cyfry, - wskaźnik perfuzji - certyfikat CE |  |  |

................................... dn. .................. 			…................................................................

miejscowość	podpis Wykonawcy