| TABELA 1 Pojazd bazowy - ambulans typu C |
| --- |
| L.p. | Obszar | l.p.1 | Opis wymaganych minimalnych warunków i parametrów techniczno - użytkowych | Wpisać Tak/ Nie | Parametry /warunki oferowane: *(opisać, podać parametry) |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | Nadwozie: | 1.1 | Furgon, podwyższony, o wysokości i długości zapewniającej zachowanie parametrów opisanych w Etapie II pkt. 5.1 tj. po wykonaniu zabudowy pojazdu - długość min. 3,10 m, wysokość min. 1,85 i szerokość min. 1,70 m, oddzielne siedzenia w kabinie kierowcy z fabryczną tapicerką łatwo zmywalną w ciemny kolorze, czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy |  | * Podać markę . typ. model pojazdu bazowego, podać wymiary przedziału ładunkowego, |
|  |  | 1.2 | Drzwi boczne prawe przesuwne, przeszklone, z szybą odsuwaną stopień wejściowy stały lub zewnętrzny wysuwany automatycznie przy otwarciu/zamknięciu drzwi - możliwość ręcznego sterowania stopniem Dotyczy stopnia wysuwanego: umiejscowienie stopnia oraz jego pozycja po wysunięciu muszą zapewniać pewne i bezpieczne wejście oraz wyjście |  | * podać rodzaj stopnia |
|  |  | 1.3 | Drzwi boczne przesuwne prawe do przedziału medycznego z manualnym lub elektrycznym fabrycznym system wspomagania ich domykania (fabryczny tj. będący oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego), |  | * podać rodzaj systemu |
|  |  | 1.4 | Drzwi boczne przesuwne lewe do zewnętrznego schowka z manualnym lub elektrycznym fabrycznym system wspomagania ich domykania (fabryczny tj. będący oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego), |  | * podać rodzaj stopnia |
|  |  | 1.6 | Drzwi tylne wysokie przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki o min. 260° z systemem blokowania przy otwarciu |  | * podać kąt otwarcia |
|  |  | 1.7 | Kolor nadwozia: biały |  | * podać kod koloru |
|  |  | 1.8 | Centralny zamek na wszystkie drzwi + autoalarm sterowany pilotem |  |  |
|  |  | 1.9 | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze |  |  |
|  |  | 1.10 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane elektrycznie |  |  |
|  |  | 1.11 | Szyby boczne w kabinie kierowcy otwierane elektrycznie |  |  |
|  |  | 1.12 | Regulacja kolumny kierownicy oraz regulacja fotela kierowcy w min. 3 płaszczyznach. Fotel kierowcy wyposażony w podłokietnik. |  | * podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 1.13 | Sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy - o niedomknięciu którychkolwiek drzwi |  | * podać oferowane rozwiązanie* |
| 2 | Silnik: | 2.1 | Turbodiesel o pojemności nie mniejszej niż 1960 cm3 spełniający wymogi normy spalin EURO-5b+ lub EURO VI |  | * podać pojemność silnika oraz normę emisji spalin |
|  |  | 2.2 | Moc silnika minimum – 120kW, moment obrotowy min. 360 NM |  | * podać moc silnika i moment obrotowy |
| 3 | Trakcja: | 3.3 | System zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania |  | * podać nazwę |
|  |  | 3.4 | Elektroniczny układ stabilizujący tor jazdy |  | * podać nazwę |
|  |  | 3.5 | Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi) Uwaga. Asystent martwego punktu – parametr punktowany (niewymagany) |  |  |
| 4 | Hamulce | 4.1 | Z systemem antypoślizgowym ABS, |  | * podać nazwę |
|  |  | 4.2 | System podziału siły hamowania |  | * podać nazwę |
|  |  | 4.3 | System wspomagania nagłego hamowania |  | * podać nazwę |
| 5 | Układ kierowniczy | 5.1 | Wspomaganie układu |  |  |
| 6 | Koła i ogumienie | 6.1 | Komplet kół + koło rezerwowe pełne - z oponami letnimi |  |  |
| 7 | Instalacja elektryczna | 7.1 | Wzmocniony alternator o wydajności min. 180 A |  | * podać wydajność w A oraz kod fabryczny alternatora |
| 8 | Zawieszenie | 8.1 | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów. |  |  |
|  |  | 8.2 | Fabrycznie wzmocniony stabilizator osi przedniej i tylnej lub fabryczne zawieszenie pneumatyczne (fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego). |  |  |
| 9 | Rok produkcji | 9.1 | Pojazd bazowy – rok produkcji 2015r. |  | * podać rok produkcji |
| 10 | Gwarancja na pojazd bazowy | 10.1 | Okres gwarancji dla pojazdu bazowego – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów |  | * podać okres gwarancji |
|  |  | 10.2 | Okres gwarancji na perforację nadwozia – min. 60 miesięcy |  | * podać okres gwarancji |
| 11 | Ogrzewanie i klimatyzacja kabiny i przedziału | 11.1 | FABRYCZNIE MONTOWANE – elektryczne ogrzewanie powietrzne kabiny kierowcy posiadające moc min 1,5 kw i osiągające swoją pełną moc grzewczą w czasie krótszym niż 30 sekund od włączenia całkowicie zimnego silnika. |  |  |
|  |  | 11.2 | FABRYCZNIE MONTOWANA – BĘDĄCA NA WYPOSAŻENIU POJAZDU BAZOWEGO klimatyzacja kabiny kierowcy |  |  |

................................... dn. .................. 			…................................................................

miejscowość	podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątka

imienna osoby lub osób upoważnionych

do podpisu w imieniu Wykonawcy

| TABELA 2 Adaptacja pojazdu bazowego opisanego w tabeli 1 |
| --- |
| Pojazd po zabudowie tj. pojazd specjalny sanitarny powinien spełniać jednocześnie: aktualne przepisy Prawa Ruchu Drogowego umożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem na drogach RP, normę PN EN 1789+A1:2011 w zakresie ambulansu typu C oraz pozostałe wymogi określone przez Zamawiającego. |
| Urządzenia do transportowania pacjenta powinny spełniać poniższe wymagania oraz warunki zgodne z obowiązującymi normami - dla urządzeń do transportu pacjenta norma PN-EN 1865 |
| L.p. | Obszar | l.p.1 | Opis wymaganych minimalnych warunków i parametrów techniczno - użytkowych | Wpisać Tak/ Nie | Parametry /warunki oferowane: *(opisać, podać parametry) |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | Nadwozie : | 1.1 | Oznakowanie pojazdu: - pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli pas odblaskowy z foli typu 1 lub 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. ,.a") |  | * Podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 1.2 | Napis lustrzany "AMBULANS" barwy czerwonej z przodu pojazdu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne |  |  |
|  |  | 1.3 | Napis "AMBULANS" barwy czerwonej z tyłu pojazdu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne |  |  |
|  |  | 1.4 | Wzór graficzny systemu "PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE" z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50cm; -zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne |  |  |
|  |  | 1.5 | Oznaczenie Zespołu Ratownictwa Medycznego „S” po obu stronach pojazdu oraz na drzwiach tylnych - -zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne |  |  |
|  |  | 1.6 | Nazwa dysponenta jednostki: Szpital Szczecinek sp. z o.o – po obu stronach pojazdu, oraz na drzwiach tylnych (wielkości liter do uzgodnienia po podpisaniu umowy) |  |  |
|  |  | 1.7 | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10 l, min. 2 rezerwowych małych butli tlenowych, trzech kasków, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Miejsca mocowania dla 2 rezerwowych małych butli tlenowych oraz sposób ich mocowania do uzgodnienia ( po podpisaniu umowy ). Miejsce mocowania deski ortopedycznej musi umożliwiać mocowanie każdego modelu deski . |  |  |
|  |  | 1.8 | Kamera cofania |  |  |
|  |  | 1,9 | Światła do jazdy dziennej spełniające wymagania Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym , posiadające homologację |  |  |
| 2 | Ogrzewanie regulowane za pomocą termostatu |  | Takie, aby przy temperaturach zewnętrznych -10°C i niższych ogrzanie wnętrza o przynajmniej 5°C nie trwało dłużej niż 15 minut. |  |  |
|  | od silnika z możliwością regulacji | 2.1 | Kabiny kierowcy |  |  |
|  |  | 2.2 | Przedziału pacjenta |  |  |
|  | Postojowe, dodatkowe | 2.3 | Z sieci 230 V - dodatkowy, podgrzewacz przedziału pacjenta o mocy min. 1800 W - zamocowany w pozycji poziomej w taki sposób, aby wylot ogrzanego powietrza skierowany był do środka przedziału |  | *podać markę i typ urządzenia |
|  |  | 2.4 | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW (podać markę i model) |  | *podać markę i typ urządzenia |
|  | wentylacja | 2.5 | Wentylator dachowy z lampą wewnętrzną zapewniający ponad 20-to krotną wymianę powietrza na godzinę w przedziale medycznym |  | *podać markę i typ urządzenia |
| 3 | klimatyzacja | 3.1 | Klimatyzacja dwu parownikowa z niezależną regulacją nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału pacjenta (Zamawiający wymaga by klimatyzacja kabiny kierowcy była wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego, natomiast rozbudowa na przedział medyczny elementem adaptacji na ambulans) |  |  |
| 4 | Instalacja elektryczna | 4.1 | Dwa akumulatory o pojemności sumarycznej min. 190 Ah - jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V. Widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o niedoładowaniu któregokolwiek z nich (Zamawiający wymaga aby akumulator medyczny był akumulatorem żelowym lub kwasowo-ołowiowym akumulatorem bezobsługowym wykonanym w technologii VRLA o pojemności zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie urządzeń przedziału medycznego zgodnych z PN EN 1789, porównywalnej do akumulatora kwasowego) |  | *podać pojemność akumulatorów |
|  |  | 4.2 | Zasilanie zewn. 230V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowoprądowym oraz zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika. Układ zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie akumulatorów - jeden prostownik o min, rzeczywistej wydajności prądowej 25A lub dwa prostowniki oddzielnie dla akumulatora rozruchowego, oddzielnie dla przedziału pacjenta - z automatycznym zabezpieczeniem przed jego awarią oraz przeładowaniem akumulatorów - w kabinie kierowcy widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory na postoju. |  | *opisać zastosowane rozwiązanie |
|  |  | 4.3 | 4 gniazda 230 V w przedziale pacjenta z bezpiecznikami zabezpieczającymi, w tym dwa w okolicach środkowej części przedziału medycznego na lewej ścianie oraz jedno do zasilania dodatkowego podgrzewacza elektrycznego. Jedno gniazdo z przetwornicy napięcia 12V/230V odpowiednio oznakowane innym kolorem oraz zabezpieczone przed przypadkowym użyciem osobnym włącznikiem napięcia. |  |  |
|  |  | 4.4 | 4-gniazda niskonapięciowe 12V typu Lexel w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi w panelu bezpieczników. Zamawiający wymaga aby dołączyć po 4 wtyczki pasujących do w/w gniazd. |  |  |
|  |  | 4.5 | Przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości co najmniej 10 m |  |  |
|  |  | 4.6 | Inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1000W (prąd w „sinusie”), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora). |  |  |
|  |  | 4.7 | Grzałka w bloku silnika (w układzie cieczy chłodzącej silnik) zasilana z sieci 230V przewodem służącym jednocześnie do ładowania akumulatorów na postoju. Z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowoprądowym oraz zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika. Zamawiający wymaga aby istniała możliwość czasowego odłączenia pracy grzałki za pomocą odrębnego, oznakowanego przełącznika. |  |  |
| 5 | Przedział pacjenta | 5.1 | Minimalne wewn. wymiary przedziału pacjenta: wysokość 1,80 m , długość 3,0 m, szerokość 1,70 m (pomiędzy ścianami bocznymi) |  | *podać wymiary |
|  |  | 5.2. | Izolacja termiczna ścian i sufitu przedziału medycznego oraz pawlacza nad kabiną kierowcy - (jeżeli jest zamontowany) |  |  |
|  |  | 5.3 | Okno dachowe - otwierany szyberdach służący jednocześnie jako wyjście awaryjne, minimalne wymiary 50x50cm, otwierany ręcznie. |  | *podać markę, producenta, wymiary |
|  |  | 5.4 | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy, z wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia - podać zakres regulacji). Fotel wraz z systemem przesuwu przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań”. Uwaga – „dla typu pojazdu” oznacza dla samochodu oferowanej marki i modelu |  | *podać markę i model fotela oraz zakres regulacji |
|  |  | 5.5 | Fotel u wezgłowia noszy (przy ścianie działowej) usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym) i bezwładnościowym trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. Podać markę i model oferowanego fotela. Fotel wraz podstawą przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań”. Uwaga – „dla typu pojazdu” oznacza dla samochodu oferowanej marki i modelu. |  | *podać markę i model fotela oraz zakres regulacji |
|  |  | 5.6 | Podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną połączoną szczelnie z pokryciem boków |  |  |
|  |  | 5.7 | Ściany boczne, sufit, półki, szafki wykonane z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na działanie środków myjąco odkażających, bez ostrych krawędzi, w kolorze białym |  |  |
|  |  | 5.8 | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne (wymiary przejścia mierzone w świetle: wysokość min. 165 cm, szerokość min. 40 cm – podać wartości oferowane, dopuszczalny próg) spełniające normę PN EN 1789 + A1 :2011. |  | *podać wymiary przejścia |
|  |  | 5.9 | Schowek wewnętrzny na dodatkowe wyposażenie ortopedyczne z łatwym dostępem w każdych warunkach (unieruchomienia kończyn, miednicy, kręgosłupa) |  |  |
|  |  | 5.10 | Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następujące sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga - Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. |  |  |
|  |  | 5.11 | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa. (Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zabudowę meblową w której miejsce mocowania desek ortopedycznych dla dorosłych i dzieci, kamizelki typu KED oraz szyn typu Kramer znajduje się w zewnętrznym schowku technicznym) - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). Rozmieszczenie szafek i półek do uzgodnienia ( po podpisaniu umowy ). Pojemnik na cewniki do odsysania Pojemnik na śmieci umocowany na ścianie lewej – minimum 10 cm nad podłogą |  | *podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 5.12 | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, z pojemnikami na zużyte igły, strzykawki i z szufladami (min. 2 szt.) - głęboka szafka z dwiema szufladami z poręczą – uchwytem i blatem roboczym – z możliwym dostępem z zewnątrz po otwarciu drzwi |  | *podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 5.13 | Podgrzewacz płynów infuzyjnych (termobox) - umożliwiający automatyczne utrzymanie temperatury płynów w nim przechowywanych na poziomie min. 28-38 st. C, zarówno na postoju jak i w czasie ruchu ambulansu (o każdej porze roku.), temperatura oraz regulacja musi być wyświetlana w panelach sterowania. Pojemność zapewniająca możliwość przechowywania co najmniej 6 szt. flakonów o pojemności 500 ml każdy. |  |  |
|  |  | 5.14 | Miejsce na 2 torby lekarskie lub plecaki, wraz z ich mocowaniem - zaczepy, paski do mocowania toreb, plecaków - dostęp do plecaków ma być zapewniony zarówno z przedziału medycznego jaki i poprzez lewe lub w zakresie jednej z toreb prawych drzwi przesuwnych |  |  |
|  |  | 5.15 | Uchwyty sufitowe do płynów infuzyjnych – minimalna ilość zgodna z PN EN 1789+ A1 :2011. |  |  |
|  |  | 5.16 | Uchwyty sufitowe dla personelu umieszczone wzdłuż noszy na całej ich długości, dodatkowo uchwyt umieszczony na wysokości przejścia pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy. |  |  |
|  |  | 5.17 | Dodatkowa gaśnica samochodowa ( min. 1 kg środka gaśniczego) - wraz z uchwytem mocującym |  |  |
|  |  | 5.18 | Okna zmatowione do 2/3 wysokości |  |  |
|  |  | 5.19 | Termometr wskazujący temperaturę w przedziale pacjenta wyświetlana na panelu elektronicznym |  |  |
|  |  | 5.20 | Urządzenie do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa |  |  |
| 6 | Oświetlenie i sygnalizacja | 6.1 | W przedniej części dachu pojazdu sygnalizacja świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz wyświetlacz LED-owy z napisem „AMBULANS”. W komorze silnika lub w pasie przednim zmontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym, o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem Oświetlenie ostrzegawcze typu Led – niebieskie – zamontowane w lusterkach, błotnikach przednich |  | * podać markę i model |
|  |  | 6.2 | W tylnej części pojazdu, połączone w jeden moduł niebieskie światła sygnalizacyjne typu LED |  | * podać markę i model |
|  |  | 6.3 | Dźwiękowa: elektryczna, modulowana o mocy nie mniejszej niż 100 W z możliwością przełączania rodzaju modulacji za pomocą klaksonu. |  |  |
|  |  | 6.4 | Sygnalizacja pneumatyczna przeznaczona do ciągłej pracy ,działająca niezależnie od sygnalizacji podstawowej. Zamawiający wymaga , aby sprężarka była zamontowana w miejscu umożliwiającym jej właściwe chłodzenie |  | *podać markę i model sygnalizacji pneumatycznej |
|  |  | 6.5 | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy- z sygnalizacją załączenia. |  |  |
|  |  | 6.6 | Lampy świateł awaryjnych na drzwiach tylnych działające po ich otwarciu, lampy typu LED |  |  |
|  |  | 6.7 | Reflektory zewnętrzne typu LED, po dwa z tyłu, lewej i prawej strony, do oświetlenia miejsca akcji, reflektory typu LED Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 15 km/h. |  |  |
|  | Przedziału pacjenta | 6.8 | Oświetlenie rozproszone typu LED w kolorze naturalnym. |  |  |
|  |  | 6.9 | Co najmniej 4 sufitowe punkty ze światłem skupionym nad noszami, z regulacją kąta padania światła + oświetlenie punktowe blatu roboczego – typu LED |  |  |
|  |  | 6.10 | Włączenie/wyłączenie oświetlenia (jednej lampy) po otwarciu/zamknięciu drzwi przedziału pacjenta |  |  |
| 7 | Łączność | 7.1 | Na dachu pojazdu powinny być zainstalowane trzy różne anteny. Zainstalować na dachu pojazdu możliwie blisko osi podłużnej dachu, we wzajemnej odległości od siebie i innych instalowanych tam urządzeń (np. lamp błyskowych itp.) nie mniejszej niż 40 cm oraz doprowadzić do miejsca instalacji radiotelefonów w kabinie, okablowanie z zapasem 50 cm: 1. antenę typu 3089/1 lub zgodną do radiotelefonu cyfrowo-analogowego, pracującego w paśmie 160 MHz, 2. antenę typu SKA 400-480 lub zgodną do radiotelefonu Motorola MTM 700 (Zamawiający jest w posiadaniu radiotelefonów typu MTM 700), 3. antenę GPS-u typ GPS TRIMDLE (USA). Instalacja okablowania oraz samych anten powinna być wykonana w taki sposób, aby wymiana anten i ich okablowania nie wymuszała odkręcania, rozbierania elementów tapicerki wewnętrznej, podsufitki, itp. |  |  |
|  |  | 7.2 | Ustalić i przygotować miejsca instalacji dwóch radiotelefonów (w typowych kieszeniach): 1. radiotelefonu cyfrowo-analogowego (DMR) pasma 136-174 MHz, 400-470MHz. 2. radiotelefonu Motorola MTM 700. (Zamawiający jest w posiadaniu radiotelefonów typu MTM 700). Sposób instalacji oraz wybrane miejsca umieszczenia radiotelefonów powinny spełniać niżej wymienione warunki: - korzystniejsze miejsce instalacji dla radiotelefonu cyfrowo-analogowego, (posiadać powinien priorytet). - umożliwiać kontakt manualny, wizualny i audio, członkom załogi karetki z miejsca kierowcy jak i pasażera, - posiadać doprowadzone trzy okablowania anten z 50 cm zapasem tego okablowania, - posiadać doprowadzone zasilanie 12 V bezpośrednio z akumulatora pojazdu oddzielnie dla każdego radiotelefonu z zabezpieczeniem: 1. 15A dla radiotelefonu cyfrowo-analogowego 2. 8 A dla radiotelefonu MTM 700 (możliwość wymiany bezpieczników na bezpieczniki o innych parametrach przez serwis techniczny w bezinwazyjny sposób) Z miejsca instalacji radiotelefonów (z 50 cm zapasem) odprowadzić okablowanie przewodem 2 x 1,5 mm2 Cu do ściany tylnej kabiny kierowcy (górna część tej ściany, strona przedziału medycznego), dwa niezależne okablowania (dla radiotelefonu cyfrowo-analogowego oraz radiotelefonu MTM700). W przedziale medycznym zakończyć to okablowanie zainstalowanym do tego celu głośnikiem o parametrach:7,5W/8Ώ. Kable instalacji antenowej należy zakończyć: 1. wtykiem koncentrycznym typu BNC-50 2. wtykiem koncentrycznym typu BNC-50 dla anteny typu SKA 400-480 Poprawność instalacji anten należy sprawdzić i uzyskać mierzoną wartość współczynnika fali stojącej o wartości WFS ≤ 1,3 dla każdej z ww. instalacji anten. Kabel instalacji antenowej GPS należy zakończyć wtykiem koncentrycznym typu mikrowtyk z kompletu anteny GPS dla anteny typu GPS TRIMDLE (USA). Poprawność wykonania tej instalacji należy sprawdzić przez pomiar wskazujący odbiór sygnału GPS z co najmniej czterech satelitów systemu GPS jednocześnie. |  |  |
|  |  | 7.3 | Wymagania w zakresie instalowanego w ambulansach radiotelefonu kompatybilnego z systemem łączności WSPR w Szczecinie : A. Radiotelefon (urządzenie nadawczo-odbiorcze) musi posiadać ważną deklarację zgodności B. Radiotelefon posiadający następujące parametry techniczne: a/ zakres częstotliwości pracy:136-174 MHz, 400-470MHz b/ odstęp sąsiedniokanałowy: 25 /20 /12.5 KHz c/ liczba stanowisk kanałowych – co najmniej 160 d/ rodzaj modulacji F3E, F2D e/ praca simpleksowa i duosimpleksowa f/ podakustyczna blokada głośnika CTCSS programowalna oddzielnie dla nadajnika i odbiornika na każdej pozycji kanałowej, g/ skanowanie, możliwość tworzenia kilku grup kanałów skanowanych, h/ opcjonalnie modem wewnętrzny do transmisji danych, także możliwość podłączenia modemu zewnętrznego o większej szybkości transmisji, i/ uruchomione selektywne wywoływanie z wszystkimi podstawowymi systemami m.in. CCIR, ZVEI, EEA. Selektywne wywoływanie z podwójną sekwencją j/ wyświetlacz cyfrowy z możliwością regulacji natężenia jego podświetlenia k/ czułość odbiornika ( SINAD 12 dB) – nie gorsza niż 0,30 μV, l/ zgodność parametrów ( selektywność sąsiedniokanałowa, odporność na zakłócenia intermodulacyjne, promieniowanie pasożytnicze ) z normami ETSI ł/ moc wyjściowa m.cz.: -na głośniku wewnętrznym co najmniej 2W/4’Ω, -na głośniku zewnętrznym 10W/4’Ω m/ moc wyjściowa w cz. nadajnika ( 5-25)W, programowalna na każdym stanowisku kanałowym oddzielnie, w co najmniej czterech poziomach, o/ maksymalna dewiacja 2,5 kHz/12,5 kHz, p/ przekaźnikowe zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania w samochodzie oraz przekroczeniem dopuszczalnej wartości napięcia zasilającego, r/ promieniowanie niepożądane mniejsze niż 0,25 μW, s/ napięcie zasilania 11,00 – 15,6 V, biegun ujemny na obudowie C. Konstrukcja radiotelefonu pozwalająca na pracę w trudnych warunkach, a także: - korpus odlewany ze stopów lekkich - wyświetlacz alfanumeryczny, wyświetlanie kanałów, i funkcji wywoływalnych podczas obsługi i użytkowania, - odłączalny mikrofon, - dodatkowy głośnik zewnętrzny, - montaż radiotelefonu na wymiennej ramie szufladowej z zamkiem lub innym sposobem umożliwiającym uzyskanie pozycji podwieszonej , pionowej bądź na desce rozdzielczej , ale jednocześnie pozwalającej na wykonywanie czynności manualnych i odczyt informacji z wyświetlacza z siedzenia kierowcy i pasażera. D. Programowanie i diagnostyka: - z komputera klasy PC - możliwość zaprogramowania oddzielnie dla każdej pozycji kanałowej: a/ częstotliwości pracy nadajnika i odbiornika, b/ kodów CTCSS dla nad. i odb. c/ mocy wyjściowej w cz. nadajnika d/ selektywnego wywołania e/ skanowania kanału E. Dostarczenie wraz z kompletem radiotelefonów samochodowych dla zakupionych ambulansów: przygotowanej w języku polskim pełnej szczegółowej instrukcji montażu i obsługi radiotelefonu w ilości równej ilości zakupionych radiotelefonów w karetkach, F. Radiotelefon powinien być zainstalowany w ambulansach zgodnie z przedstawionymi wymogami określającymi zakres instalacji, a po jego zainstalowaniu, sprawdzony i uruchomiony. G. Wymagany okres gwarancji fabrycznej na instalowany radiotelefon powinien wynosić co najmniej 2 lata. |  |  |
| 8 | Centralna instalacja tlenowa | 8.1 | Centralna instalacja tlenowa: - zamontowany na ścianie lewej panel z minimum 2 gniazdami poboru tlenu typu AGA,, . - sufitowy punkt poboru typu AGA, - 2 reduktory z szybkozłączką i manometrem służące do włączenia butli tlenowych 10 L do instalacji tlenowej, |  | *podać markę i typ gniazd i panelu |
|  |  | 8.2 | Konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. |  |  |
|  |  | 8.3 | Uniwersalne mocowanie dla małej butli tlenowej o poj. 2,7 litra ( 0,45 kg ) z zaczepem umożliwiającym szybki montaż i demontaż butli. ( rodzaj zaczepu do uzgodnienia po podpisaniu umowy ) |  |  |
| 9 | Obsługa techniczna pojazdu | 9. | Zgodnie z zaleceniami producenta lub wskazaniami fabrycznego systemu powiadamiania (w przypadku kiedy pojazd jest w niego wyposażony) |  | *podać częstotliwość |
| 10 | Okres gwarancji dla zabudowy medycznej ambulansu | 10.1 | min. 24 miesiące |  | *podać okres |
|  |  | 10.2 | Gwarancja na zabudowę medyczną obejmuje całość zabudowy medycznej wraz z noszami, transporterem, lawetą oraz reduktorami dostarczonymi wraz z ambulansem. |  | *podać okres gwarancji dla poszczególnych elementów |
|  |  | 10.3 | W okresie gwarancyjnym dostawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych zabudowy medycznej oraz okresowych przeglądów sprzętu medycznego (nosze, transporter, laweta, reduktor, przepływomierz) oraz elementów o które pojazd bazowy został rozbudowany. |  |  |
|  |  | 10.4 | W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania napraw gwarancyjnych zabudowy przedziału medycznego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia usterki. W szczególnych przypadkach ( np. brak części, itp. ) termin ten może zostać wydłużony. W takiej sytuacji Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym termin wykonania naprawy. Zamawiający dopuszcza wykonanie naprawy gwarancyjnej w innym miejscu, w sytuacji gdy z przyczyn technologicznych brak jest możliwości wykonania naprawy u Zamawiającego. |  |  |
|  |  | 10.4 | Koszty związane z dostarczeniem do przeglądu, ambulansu oraz sprzętu wymienionego w poz. 10.3 ponosi Wykonawca (w przypadku ambulansu koszty paliwa, w przypadku pozostałego sprzęt koszty przesyłki kurierskiej) |  |  |
| 11. | Nosze główne | a) | wielofunkcyjne samojezdne nosze z transporterem i ruchomą podstawą |  |  |
|  |  | b) | pokrycia noszy powinny być wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, plamy i zgniliznę, łatwego do czyszczenia, zmywalnego, odpornego na wodę oraz olej napędowy |  |  |
|  |  | c) | nosze i transporter powinny być pomalowane farbą wodoodporną lub w inny sposób zabezpieczone przed powstawaniem zadrapań albo być wykonane z materiału odpornego na korozję. Obie wersje powinny być odporne na środki dezynfekujące. |  | *podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | d) | wszystkie mechanizmy powinny być skonstruowane w sposób zapobiegający uszkodzeniom ciała użytkownika oraz pacjenta, powinno być możliwe zablokowanie i zabezpieczenie noszy oraz podstawy przed ruchami bocznymi, wzdłużnymi, pionowymi i ukośnymi |  |  |
|  |  | 11.1 | Nosze główne zgodne z normą PN EN 1865:1 2010. (część noszowa): |  | *podać markę i typ |
|  |  | a) | umożliwiające przeprowadzenie reanimacji (twarde, podłoże) |  |  |
|  |  | b) | płynna regulacja oparcia pod plecami do kąta min. 85 stopni |  | *podać kąt |
|  |  | c) | umożliwiające zastosowanie pozycji przeciwwstrząsowej |  |  |
|  |  | d) | umożliwiające ustawienie pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha |  |  |
|  |  | e) | umożliwiające ustawienie na transporterze przodem i tyłem do kierunku jazdy |  |  |
|  |  | f) | umożliwiające pewne i szybkie połączenie z transporterem w każdej ustawionej pozycji regulowanych części noszy |  |  |
|  |  | g) | z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej - podać markę i model załączyć folder wraz z opisem oraz potwierdzenie producenta o kompatybilności z zaoferowanymi noszami transportowymi |  | *podać markę i typ |
|  |  | h) | ciężar nie przekraczający 23 kg |  | *podać ciężar |
|  |  | i) | nośność powinna wynosić min. 220 kg |  | *podać nośność |
|  |  | j) | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy |  |  |
|  |  | k) | ze składanymi poręczami bocznymi, ze składanymi lub chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i z tyłu noszy, |  |  |
|  |  | 11.2 | Transporter noszy: |  | *podać markę i typ |
|  |  | a) | wielopoziomowy z regulacją wysokości w min. 6 poziomach, z niezależną regulacją przedniej i tylnej części |  | *podać ilość poziomów |
|  |  | b) | system składanego podwozia zapewniający łatwy załadunek do ambulansu, |  |  |
|  |  | c) | cztery kółka jezdne o średnicy minimum 15 cm |  | *podać średnicę kółek jezdnych |
|  |  | d) | możliwość skrętu wszystkich czterech kółek jezdnych, opisanych w ppkt c), o kąt 360° tak aby możliwy był transport na wprost i bokiem - przy jeździe na wprost automatyczna blokada 2 kółek |  |  |
|  |  | e) | możliwość zahamowania co najmniej 2 kółek |  |  |
|  |  | f) | waga całego zestawu transportowego nie większa niż 51 kg |  | *podać ciężar transportera oraz całego zestawu |
|  |  | g) | dopuszczalne obciążenie transportera min. 250 kg |  | *podać dopuszczalne obciążenie |
|  |  | h) | dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i zablokowania do jazdy podwozia transportera; |  | *podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | i) | System niezależnego składania się goleni przednich i tylnych i podtrzymaniu ciężaru całego zestawu jedną parą goleni przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzanie/wyprowadzanie noszy nawet przez jedną osobę |  | *podać oferowane rozwiązanie |
|  |  |  |  |  | *podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 11.3 | Podstawa pod nosze-laweta : |  | *podać markę i typ |
|  |  | a) | umożliwiająca boczny przesuw, wysuw do tyłu i na zewnątrz z jednoczesnym pochyłem dla łatwego wprowadzenia noszy z transporterem, dojście z każdej strony do pacjenta na noszach, możliwość pochyłu do pozycji Trendelenburga (min, 10 stopni) w trakcie transportu pacjenta .Zwolnienie blokady mechanizmu lawety nie może być uruchamiane za pomocą linek . |  | *Podać producenta i typ lawety |
| 12 | Elektroniczny panel sterowania | 12.1 | Elektroniczny panel sterowania – kabina kierowcy |  |  |
|  |  | a/ | Wbudowany panel nawigacji – z możliwością aktualizacji map poprzez port USB, lub na zasadzie równoważności osobna nawigacja gps |  |  |
|  |  | b/ | Wyświetlacz winien informować kierowcę: - o działaniu reflektorów zewnętrznych - o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V - o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy - o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego dodatkowo: - ostrzegać kierowcę sygnalizacją dźwiękową o nie doładowaniu akumulatora samochodu bazowego i dodatkowego - sterować pracą dodatkowych sygnałów pneumatycznych. Montaż dodatkowych włączników sterujących sygnalizacją świetlno-dźwiękową – po uzgodnieniu z Zamawiającym |  |  |
|  |  | 12.2 | Elektroniczny panel sterowania – przedział medyczny |  |  |
|  |  | a/ | Wyświetlacz winien informować o: - temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - temperaturze wewnątrz termoboxu - aktualnym czasie i dacie (funkcja kalendarza i zegara) sterować: - oświetleniem przedziału medycznego - systemem wentylacji przedziału medycznego zarządzać: - systemem ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją utrzymania zadanej temperatury |  |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |  |
| 13 | Masa ambulansu | 13.1 | Dopuszczalna masa całkowita dmc (brutto) ambulansu nie może przekraczać 3,5 t |  | *podać d.m.c. (brutto) skompletowanego ambulansu |
| 14 | Wymagany okres gwarancyjny dla pojazdu bazowego, ambulansu z zabudową i wyposażenia specjalistycznego - minimum 24 miesiące, określony w ofercie. |  | *podać okresy odpowiednio dla poszczególnych elementów |
| 15 | Uwaga: |  |  |  |  |
|  |  | a) | Wszystkie urządzenia medyczne jak i elementy wyposażenia muszą się dać pewnie i szybko zamocować w wyznaczonych do tego miejscach, zamocowania muszą zapobiegać przesuwaniu, drganiom, podskakiwaniu sprzętu w trakcie ruchu, przyspieszania i hamowania ambulansu. W miejscach zawieszania, mocowania : noszy podbierakowych, krzesełka kardiologicznego, desek ortopedycznych należy zastosować elementy tłumiące drgania i hałasy powstające w trakcie ruchu ambulansu. |  |  |
|  |  | b) | Wszystkie miejsca siedzące muszą być wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. |  |  |
|  |  | c) | Pojazd bazowy powinien być wyprodukowany w 2015-2016 r. |  | *podać rok produkcji |
|  |  | d) | Koło rezerwowe umieszczone poza przedziałem pacjenta - w miejscu umożliwiającym jego wymianę przez kierowcę ambulansu |  |  |
|  |  | e) | Dostawca zapewnia szkolenie w zakresie obsługi noszy wraz z lawetą dla wybranej grupy pracowników Zamawiającego. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż 14 dni od podpisania protokołów odbioru. |  |  |
| 16 | Wraz z pojazdem bazowym (etap I zamówienia) Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu: | a) | Karta pojazdu |  |  |
|  |  | b) | Wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego |  |  |
|  |  | c) | Dowód rejestracyjny |  |  |
|  |  | c) | Instrukcja obsługi pojazdu w j. polskim |  |  |
|  |  | d) | Książka obsług (przeglądów) pojazdu w j. polskim |  |  |
|  |  | e) | Instrukcja obsługi centralnego zamka (oraz immobilizera i auto alarmu jeżeli są zamontowane i nie są opisane w instrukcji pojazdu) w j. polskim |  |  |
|  |  | f) | Karta gwarancyjna pojazdu w j. polskim |  |  |
|  |  | g) | Karta gwarancyjna auto alarmu (jeżeli nie jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego) w j. polskim |  |  |
|  |  | h) | Karta gwarancyjna centralnego zamka (jeżeli nie jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego) w j. polskim |  |  |
| 17 | Wraz z kompletnym ambulansem (etap II zamówienia) Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu | a) | Instrukcja (lub instrukcje) obsługi elementów zabudowy przedziału medycznego w j. polskim |  |  |
|  |  | b) | Książka gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego w j. polskim |  |  |
|  |  | c) | Karty gwarancyjne elementów zabudowy posiadających odrębną gwarancję |  |  |
|  |  | d) | Instrukcje obsługi sprzętu medycznego w j. polskim |  |  |
|  |  | e) | Karty gwarancyjne sprzętu medycznego w j. polskim |  |  |
|  |  | f) | Paszporty techniczne sprzętu medycznego |  |  |
|  |  | g) | Schemat elektryczny i montażowy dodatkowych instalacji ambulansu - schemat rozmieszczenia przekaźników i bezpieczników chroniących instalacje elektryczne ambulansu |  |  |
|  |  | h) | Dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu jako specjalny sanitarny |  |  |
|  |  | i) | Deklaracja zgodności na pojazd po zabudowie (wraz z numerem nadwozia). |  |  |
|  |  | j) | Homologacja cząstkowa na REG.65 |  |  |
|  |  | k) | Aktualne deklaracje zgodności dla radiotelefonów |  |  |
|  |  | l) | Potwierdzenie wykonania badań wytrzymałościowych zgodnie z REG EKG nr 14 i nr 17 na potwierdzenie oferowanych parametrów foteli tj: wytrzymałości siedzeń i ich mocowań oraz kotwiczenia pasów bezpieczeństwa - w oferowanym typie nadwozia (protokoły z badań lub cząstkowe świadectwa homologacji) |  |  |

UWAGA !

- w kolumnie nr 5 wpisać słowo „tak" lub „nie" -

- w kolumnie nr 6 opisać krótko zastosowane rozwiązanie, parametry,

- pozycje oznaczone * muszą być obowiązkowo wypełnione opisem !

- pozycji zaciemnionych nie wypełniać

................................... dn. .................. 			…................................................................

miejscowość	podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątka

imienna osoby lub osób upoważnionych

do podpisu w imieniu Wykonawcy